## Slide 1
ELEKTRİK VE MANYETİZMA
FİZİK 2

## Slide 2
KAYNAKLAR

## Slide 3
KONULAR
Elektrik Alanları
Gauss Yasası
Elektriksel Potansiyel
Sığa ve Dielektrikler
Akım ve Direnç
Doğru Akım Devreleri
Manyetik Alanlar
Manyetik Alanın Kaynakları
Faraday Yasası

## Slide 4
MAXWELL DENKLEMLERİ
Maxwell denklemleri elektrik yükleri ve elektrik akımlarının elektrik ve manyetik alanlar için kaynak olarak nasıl hareket ettiklerini tanımlamaktadır.
Zamanla değişen bir elektrik alanın zamanla değişen bir manyetik alanı nasıl ürettiği veya tam tersini de açıklamaktadır.
Gauss Yasası
Herhangi bir kapalı yüzeyden geçen toplam elektrik alanı, bu yüzey içindeki net yükün ε0 a bölümüne eşit olduğunu ifade eder.
Kapalı bir yüzeyden geçen net manyetik akı sıfırdır.
Manyetizmada Gauss Yasası
Herhangi bir kapalı yol boyunca elektrik alanın çizgi integrali olan emk bu kapalı yol boyunca sınırlanan herhangi bir yüzey alanından geçen manyetik akının zamanla değişim hızına eşit olduğunu söyler.
Herhangi bir kapalı yol boyunca manyetik alanın çizgi integrali bu kapalı yol içinde geçen akımın μ0 ile çarpımının bu kapalı yol boyunca sınırlanmış herhangi bir yüzeyden geçen elektrik akısının değişim hızının ε0μ0 ile çarpımının toplamına eşittir
Basitlik için Maxwell denklemlerini herhangi bir dielektrik ve manyetik malzemelerin olmadığı ortamlarda, yani serbest uzaya uygulandığı biçimde aşağıdaki gibidir
Faraday Yasası
Ampere-Maxwell Yasası

## Slide 5
https://www.google.com/search?q=elektromanyetik+spektrum&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi-oYKVwqXgAhVNRBoKHcLrCVIQ_AUIDigB&biw=1366&bih=657#imgrc=-ty7uA78tyL5uM:

## Slide 6
ELEKTRİK ALANLARI
Elektrik Yüklerinin Özellikleri
Yalıtkan ve İletkenler
Coulomb Yasası
Elektrik Alanı
Sürekli Bir Yük Dağılımıının Elektrik Alanı
Elektrik Alan Çizgileri
Düzgün Bir elektrik Alanında Yüklü Parçacıkların Hareketi

## Slide 7
Elektrik Yüklerinin Özellikleri
Elektrik yükleri ve kuvvetlerinin varlığını göstermek için birkaç basit deneye bakalım
Örnek 1.
Saçımızı tarakla kuru bir günde taradıktan sonra, tarağın kağıt parçacıklarını çektiğini göreceksiniz. Çekim kuvveti çoğu kez kağıt parçalarını düşürmeyecek kadar kuvvetlidir. İpek yada kürke sürtülmüş cam veya lastik gibi başka maddelerle de aynı olay gözlenebilir.
Örnek 2.
Şişirilmiş bir balonun yünle ovulmasıdır. Böyle davranan cisimlerin elektriklenmiş ve elektrikle yüklenmiş oldukları söylenir.
http://www.fenokulu.net/yeni/Fen-Konulari/Konu/Yasamimizdaki-Eletrik-ve-Etkileri-Konu-Anlatimi_0_133.html
Sürtünmeden önce pozitif ve negatif yük miktarları eşit olduğu için cisimler yüksüzdür.
Sürtünme sırasında iki cisim arasında yük alış verişi gerçekleşir.
Sürtünmeden sonra cisimlerdeki (+) ve (-) yük dengesi bozulur. Yün kumaştaki negatif yüklü elektronlar plastik balona geçer. Böylece yün kumaş pozitif yüklü, plastik balon ise negatif yüklü olur.

## Slide 8
Benjamin Franklin (1709-1790)
Artı (pozitif) ve Eksi (negatif) adlar verdiği, iki çeşit elektrik yükü olduğunu bulmuştur.
Örnek
https://www.google.com/search?biw=1366&bih=657&tbm=isch&sa=1&ei=IrBUXNroJsSLsgGM9pfwAg&q=+lastik+cam+%C3%A7ubuk+elektriklenmesi&oq=+lastik+cam+%C3%A7ubuk+elektriklenmesi&gs_l=img.3...2293.15575..15902...0.0..0.136.3005.1j27......0....1..gws-wiz-img.......0i7i30j0i8i30j0i24.N-TAPDHJVCk#imgrc=1_aC9JE6JCDhGM:
a) Bir cam çubuğu bir ipek parçasına sürtüp yalıtkan bir iple asalım. İkinci bir cam çubuğu yine ipek parçasına sürtüp birinci cam çubuğa yaklaştırırsak birbirini iter. b) Benzer şekilde bir ebonit çubuğu yünlü kumaş parçasına sürtüp yalıtkan bir iple asalım. İkinci bir ebonit çubuğu yine yünlü kumaş parçasına sürtüp birinci ebonit çubuğa yaklaştırırsak yine birbirini iter. c) Bir cam çubuğu ipek parçasına sürtüp yalıtkan bir ip ile asalım. Bir ebonit çubuğu yünlü kumaş parçasına sürtüp çam çubuğa yaklaştırırsak birbirini çeker.
Aynı yüklerin birbirlerini ittiğini, farklı yüklerin birbirini çektiği sonucuna varılır.

## Slide 9
Birçok ticari ürünün özelliklerinden, çekici elektrik kuvvetleri sorumludur.
Örnek
Birçok kontak merceğin plastiği (etafilkon), gözyaşındaki protein moleküllerini elektriksel olarak çeken moleküllerden oluşur. Bu protein moleküllerinin plastikçe soğrulup tutulması ile mercek kullanıcının gözyaşlarından oluşmuş durumuna girer. Bundan dolayı kullanıcının gözü merceği yabancı cisim gibi algılamaz ve böylece rahatça kullanabilir.
Günümüzün yegane çevreci bir ürünü olan elektrostatik toz boya, uygulama esnasında kullanılan boya miktarının % 98'nin metale tutturulabilir. Püskürtme esnasında boya zerreciklerini çok düşük 7 mA ve çok düşük doğru akım yükleyerek topraklanmış parçanın üzerine transfer edilir. Cereyan çarpma ihtimali yoktur. Boya tabancadan çıkarken (-) elektrik yüklenir. Boyanarak topraklanmış parçanın yüzeyine çengel şeklinde kuvvet yollarını takip ederek gider. Boya zerrecikleri; zıt kutuplar birbirini çeker prensiplerine göre parça üzerine çekilirler. Ancak kendi aralarında aynı kutupta olduklarından birbirlerini iterek homojen dağılımı sağlarlar. Böylece akıntı ve damlama ihtimalini yok denecek düzeye indirirler. Polimer tozlarının elektrostatik olarak kaplanacak parçaların üzerine ayrıştırıldıktan sonra eritilmesi ile meydana gelen kaplamaya toz boya kaplama denir. Elektrostatik toz boyama solvent içermeyen bir yüzey kaplama metodudur. Kaplayıcı malzeme, son kat boya tabakasını oluşturan çok ince toz boya partikülleridir.
https://www.berkteknik.com.tr/page/blog_detay/18/elektrostatik-toz-boya-nedir.htm

## Slide 10: Yük Korunumu
Franklin’in elektrik modelinin bir başka önemli yanı, elektrik yükünün daima korunuyor olmasıdır. Yani, bir cisim başkasına sürtüldüğünde bu süreçte yük oluşmaz. Elektriklenme durumu yükün bir cisimden ötekine geçmesi ile meydana gelir. Böylece, cisimlerden biri bir miktar eksi yük kazanırken ötekisi aynı miktarda artı yük kazanır.
Örneğin,
Bir cam çubuk ipeğe sürtüldüğünde, ipek, cam çubuktaki artı yüke eşit miktarda eksi yük kazanır. Atom yapısı hakkındaki bugünkü bilgilerden, sürtünmeyle camdan ipeğe geçenlerin eksi yüklü elektronlar olduğu bilinmektedir. Benzer biçimde, lastik, kürke sürtüldüğünde, elektronlar kürkten lastiğe geçerek lastiğe net bir eksi yük, kürkte net bir artı yük kazandırırlar. Bu süreç nötr, yüklenmemiş maddede, artı yükler (atom çekirdeklerindeki protonlar) kadar eksi yüklerin (elektronlar) bulunması olgusu ile uyuşur.
https://www.google.com/search?biw=1366&bih=657&tbm=isch&sa=1&ei=IrBUXNroJsSLsgGM9pfwAg&q=+lastik+cam+%C3%A7ubuk+elektriklenmesi&oq=+lastik+cam+%C3%A7ubuk+elektriklenmesi&gs_l=img.3...2293.15575..15902...0.0..0.136.3005.1j27......0....1..gws-wiz-img.......0i7i30j0i8i30j0i24.N-TAPDHJVCk#imgrc=1_aC9JE6JCDhGM:

## Slide 11
Robert Millikan (1868-1953), 1909 da elektrik yükünün, her zaman bir temel e yük biriminin tam katları halinde bulunduğunu keşfetti.
Modern anlatımla, q yükünün kuantumlanmış olduğu söylenir. Yani, elektrik yükü kesikli «paketlerden» oluşur.
Buna göre, N tam sayı olmak üzere
q = N.e
yazılabilir. Aynı dönemde yapılan başka deneyler elektronun –e yükünde, protonun ise buna eşit fakat
zıt işaretli +e yükünde olduğu görülmüştür.
Nötron gibi bazı parçacıkların yükü bulunmaz. Nötr bir atomda protonlar kadar elektronlar bulunmalıdır.
https://www.google.com/search?q=atom&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiy6vfygaDgAhUBjiwKHbFwCBEQ_AUIDigB&biw=1366&bih=657#imgrc=FEaeUtQ43X2CUM:
Yük korunumlu bir nicelik olduğundan kapalı bir bölgedeki net yük aynı kalır. Bir süreçte yüklü parçacıklar oluşturulursa, bu yükler her zaman zıt işaretli eşit büyüklü çiftler olarak ortaya çıkarlar.

## Slide 13: İletken ve Yalıtkanlar
Maddeler, elektrik yükünü iletme yeteneklerine göre sınıflandırılırlar.
Elektriksel İletkenler,elektrik yüklerinin içinde özgürce hareket ettikleri, yalıtkanlar ise edemedikleri maddelerdir.
İletken Maddelere Örnekler
Altın Gümüş Bakır Alüminyum Demir Çelik Platin Kalay Krom Kurşun Çinko Nikel Titanyum Grafit Magnezyum Tungsten (Volfram olarak da bilinir) Sodyum Potasyum Lityum Cıva Tuzlu su Limonlu su Asitli su Florasan gazı Neon gazı
Kaynak sayfa: http://www.bilgimanya.com/iletken-ve-yalitkan-maddelere-ornekler-20-tane/
Yalıtkan Maddelere Örnekler
Plastik Ahşap Cam Kağıt Halı Kilim Tahta yer döşemeleri Tahta fırça sapları Lastik eldiven
Lastik bant Lastik ayakkabı İp Teflon Seramik Porselen Mika Kauçuk Asbest (amyant) Şekerli su Hava Kuru saman Kar Tuğla Beton Fiberglass Polietilen köpük Selüloz Pamuk Parke Kaynak sayfa: http://www.bilgimanya.com/iletken-ve-yalitkan-maddelere-ornekler-20-tane/

## Slide 14
Örnek
Bir bakır çubuk elde tutulup yün ve kürke sürtülürse küçük bir kağıt parçasını çekmediği görülür. Buna göre metalin yüklenemeyeceği sanılır. Öte yandan, bakır çubuğa tahta bir sap takılıp saptan tutularak sürtüldüğünde çubuk yüklenerek kağıt parçasını çeker. NEDEN?
Buna karşın, bakır, alüminyum ve gümüş gibi maddeler iyi elektriksel iletkenlerdir. Bu maddelerin küçük bir bölgesi yüklendiğinde, yük iletkenin tüm yüzeyine çabukça dağılır.
Cam, lastik gibi maddeler elektriksel yalıtkan sınıfına girerler. Bu tür maddelerin sürtünerek yüklendiğinde, yalnızca sürtünen bölgeleri yüklenir ve bu yük maddenin başka taraflarına geçemez.
Bunun açıklaması, yalıtkan tahta olmadığında, sürtünmeyle oluşan elektrik yüklerinin bakırdan vücuda oradan da toprağa geçmesi şeklinde yapılır. Yalıtkan tahta sap, yükün ele geçmesini önler.

## Slide 15
https://www.google.com/search?q=iletkenler&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjKsqXFj6DgAhWGpYsKHZurDngQ_AUIDigB&biw=1366&bih=657#imgrc=ABcsP5nX_gpK9M:

## Slide 16
YARIİLETKENLER
Yarıiletkenler, elektriksel özellikleri yalıtkanlarla iletkenler arasında bir yerde bulunan üçüncü bir madde sınıfıdır.
Silisyum ve Germanyum, transistör ve ışık veren diyot gibi çeşitli elektronik aygıtların üretiminde sıkça kullanılan yarıiletkenlerin iyi bilinen örnekleridir. Yarıiletkenlerin elektriksel özellikleri, malzemelere istenilen miktarlarda belli yabancı atomlar katılarak büyük oranda değiştirilebilir.
https://www.google.com/search?q=yar%C4%B1iletkenler&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiHuK6wkqDgAhUHhiwKHYq7CUIQ_AUIDygC&biw=1366&bih=657#imgrc=RwCOmcF3aAZh6M:

## Slide 17
Topraklama
https://www.bilgicik.com/yazi/topraklama-konu-anlatimi/
Bir iletken, iletken bir tel veya bakır boruyla toprağa bağlanırsa, topraklandığı söylenir.
O zaman toprak, elektronların kolayca gidebileceği sonsuz bir «gider» olarak düşünülebilir. Bu göz önünde tutularak bir iletkenin indüksiyon denilen bir işlemle nasıl yükleneceği anlaşılabilir.
İndüksiyonla yüklemede cisimlerin değmesine gerek yoktur. Bu , iki cismin değmesini gerektiren sürtme ile elektrik yüklemesi (iletimle elektrik yüklenmesi) yapılmasından farklıdır.

## Slide 18
İletkenlerdeki indüksiyonla elektrik yüklenmesinin benzeri, yalıtkanlarda da görülür. Nötr moleküllerin çoğunda, artı ve eksi yük merkezleri çakışırlar. Oysa, yüklü bir cismin etkisinde, yalıtkanın her molekülündeki bu yük merkezleri hafifçe kayarak molekülün bir yanının diğerinden daha artı yüklenmesine yol açarlar. Bu kutuplanmadır.
Moleküllerdeki yüklerin bu şekilde yeniden düzenlenişi, yalıtkanın yüzeyinde bir indüksiyon yükü oluşturur. Yalıtkanlardaki indüksiyonun bilinmesi ile saça sürülen tarağın nötr kağıt parçalarını neden çektiği veya elbiseye sürtülen balonun nötr bir duvara niçin yapıştığı açıklanabilir.
https://www.google.com/search?q=tara%C4%9F%C4%B1n+ka%C4%9F%C4%B1t+par%C3%A7alar%C4%B1n%C4%B1+%C3%A7ekmesi+ne+kuvvetidir&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjRo_LgmaDgAhUwtosKHXFQBbAQ_AUIDigB&biw=1366&bih=657#imgrc=QyJ-W-AO9g0qeM:

## Slide 19: Coulomb Yasası
Burulma Terazisi
https://yeserenerji.com/coulomb-elektrikle-canlandi/
Charles Coulomb (1736-1806) kendi buluşu olan burulma terazisi kullanarak, yüklü cisimler arasındaki elektrik kuvvetlerinin büyüklüklerini ölçtü. Coulomb, yüklü iki küçük küre arasındaki elektrik kuvvetinin
Fα 1/r2 şeklinde, aralarındaki r uzaklığının karesi ile ters orantılı olduğunu doğruladı.
Burulma terazisinin çalışma ilkesi kütleler yerine yüklü küreler alınmak üzere, çekim sabitini ölçmek için Cavendish’in kullandığı aygıt ile aynıdır.
A ve B gibi yüklü küreler arasındaki elektrik kuvveti, kürelerin birbirini çekme ve itmelerine neden olur. Ortaya çıkan hareket asılı telde burulma oluşturur. Burulmuş telin geri çağrıcı momenti, burulma açısı ile orantılı olduğundan, bu açının ölçümü elektriksel çekme ve itme kuvvetinin nicel ölçümünü sağlar.
Küreler sürtünme ile yüklenirlerse, küreler arasındaki elektrik kuvveti kütle çekimine göre çok büyük olduğundan, kütle çekim kuvveti önemsenmeyebilir.

## Slide 20: Coulomb Yasası
Coulomb deneyleri, durgun yüklü iki parçacık arasındaki elektrik kuvvetinin aşağıdaki özellikleri olduğunu gösterir:
Kuvvet, parçacıkları birleştiren doğru boyunca yönelmiş olup aralarındaki uzaklığın karesi ile ters orantılıdır.
Kuvvet, parçacıklardaki q1 ve q2 yüklerinin çarpımı ile orantılıdır.
Kuvvet, yükler zıt işaretli olduğunda çekici, aynı işaretli olduğunda iticidir.
Bu gözlemlere dayanarak, Coulomb Yasası iki noktasal yük arasındaki elektrik kuvvetinin (arasıra Coulomb Kuvveti denilir) büyüklüğünü
şeklinde ifade edebiliriz. Burada , Coulomb sabiti denilen bir sabittir. Coulomb deneylerinde r nin üssünün, yüzde birkaç belirsizlikle 2 olduğunu gösterebildi. Modern deneylerle üssün 1016 da bir kesinlikle 2 olarak verilmiştir.
SI birim sisteminde, Coulomb sabitinin değeri
=8,9875x10-9 N.m2/C2

## Slide 21: Coulomb Yasası
=
Bu sabit
olarak da yazılabilir. Burada ε0 sabiti, boş uzayın elektriksel geçirgenliği olup değeri, 8.8542x10-12 C2/N.m2 dir.
Doğada bulunan en küçük yük birimi,elektron veya protonda bulunan yüktür ve mutlak değeri
|e|= 1,60219x 10-19 C
Buna göre, 1C yük, yaklaşık 6,24 x 1018 elektron veya proton yüküne eşittir.
Bu, 1cm3 bakırdaki serbest elektronların 1023 basamağındaki sayısına göre çok küçüktür. Yine de 1 C oldukça büyük bir yük miktarıdır.
Lastik veya cam bir çubuğun sürtünmeyle yüklendiği deneylerde 10-6C basamağında net bir yük elde edilir.
Başka bir deyişle, mevcut toplam yükün ancak çok az bir kısmı çubuk ile sürtünen cisim arasında geçiş yapar.

## Slide 22
Elektron, proton ve nötronun yük ve kütlesi
Parçacık | Yük (C) | Kütle (kg)
Elektron (e) | -1,6021917 x 10 -19 | 9.1095 x 10-31
Proton (p) | +1,6021917 x 10 -19 | 1.67261 x 10-27
Nötron (n) | 0 | 1.67492 x 10-27

## Slide 23
ÖRNEK: Hidrojen atomundaki elektron ve proton arasındaki uzaklık olarak yaklaşık 5.3x 10-11 m dir. Bu parçacıklar arasındaki elektriksel ve kütle-çekim kuvvetlerinin büyüklüğünü bulunuz.
Coulomb yasasından elektriksel çekim kuvvetinin büyüklüğünün
= (8,99x 102 N.m2/C2) N
Newton’un kütle-çekim yasası, kütle-çekim kuvvetinin büyüklüğünün
= (6,7x 10-11 N.m2/kg2) N
olduğu bulunur. / oranı yaklaşık 2x1039 dur. Buna göre atomdaki yüklü parçacıklar arasındaki kütleçekim kuvveti elektriksel kuvvet yanında önemsenmeyebilir.

## Slide 24
Coulomb yasasıyla uğraşırken, kuvvetin bir vektörel nicelik olduğunu unutmayarak işlemler buna göre yapılmalıdır. Buna göre bir q1 yükünün ikinci bir q2 yüküne uygulandığı F12 şeklinde yazılan elektrik kuvvetini vektörel olarak ifade eden Coulomb yasası:
, şekildeki gibi q1 den q2’ye doğru yönelmiş bir birim vektördür.
Elektrik kuvveti Newton’un üçüncü yasasına uyduğundan, q2 nin q1 e etkidiği kuvvete büyüklükçe eşit ve zıt yöndedir; yani
Şekil a daki gibi q1 ve q2 aynı işaretli iseler, q1.q2 çarpımı artı olur ve kuvvet iticidir.
Şekil b deki gibi q1 ve q2 zıt işaretli iseler, q1.q2 çarpımı eksi olur ve kuvvet çekicidir.

## Slide 25
İkiden fazla yük bulunduğunda, herhangi bir yük çifti arasındaki kuvvet
ile verilir.
Buna göre, yüklerden herhangi biri üzerine etkiyen bileşke kuvvet , öteki her büyüklükten gelen kuvvetlerin vektörel toplamına eşittir.
Örneğin, dört yük bulunması durumunda, 1. parçacık üzerine, 2., 3. ve 4. parçacıkların uyguladığı bileşke kuvvet
F1=+
ile verilir.

## Slide 26: Örnek : q3 üzerine etkiyen kuvvet nedir?

## Slide 29
x ekseni ile