## Slide 1
Bağlantı Katmanı ve LAN’lar
Bir web isteğinin bir günü
Computer Networking: A Top Down Approach Featuring the Internet, 3rd edition. Jim Kurose, Keith Ross Addison-Wesley, July 2004.
A note on the use of these ppt slides:
We’re making these slides freely available to all (faculty, students, readers). They’re in PowerPoint form so you can add, modify, and delete slides (including this one) and slide content to suit your needs. They obviously represent a lot of work on our part. In return for use, we only ask the following:
If you use these slides (e.g., in a class) in substantially unaltered form, that you mention their source (after all, we’d like people to use our book!)
If you post any slides in substantially unaltered form on a www site, that you note that they are adapted from (or perhaps identical to) our slides, and note our copyright of this material.
Thanks and enjoy! JFK/KWR
All material copyright 1996-2004
J.F Kurose and K.W. Ross, All Rights Reserved

## Slide 2: Özet: bir web isteğinin hayatında bir gün
protokol yığınındaki yolculuğumuz şimdi tamamlandı!
  uygulama, taşıma, ağ, bağlantı
hepsini bir araya getirmek: sentez!
  amaç: görünüşte basit bir senaryoda yer alan protokolleri (tüm katmanlarda) tanımlayın, gözden geçirin, anlayın  bir web sayfası isteme
  senaryo: öğrenci dizüstü bilgisayarı kampüs ağına bağlar ve bir web sayfası isteğinde bulunur/alır  www.google.com

## Slide 3: Hayatta bir gün: senaryo
Comcast network
68.80.0.0/13
Google’s network
64.233.160.0/19
64.233.169.105
web server
DNS server
school network
68.80.2.0/24
browser
web page
gelen mobil istemci ağa bağlanır…
istek web sayfası: www.google.com
senaryo:
Kulağa basit
geliyor!

## Slide 4: Hayatta bir gün: Internete bağlanma
router has
DHCP server
arriving mobile:
DHCP client
bağlanan dizüstü bilgisayarın kendi IP adresini, ilk atlama yönlendiricisinin adresini, DNS sunucusunun adresini alması gerekir: DHCP kullan
DHCP
UDP
IP
Eth
Phy
DHCP
DHCP
DHCP
DHCP
DHCP
DHCP
UDP
IP
Eth
Phy
DHCP
DHCP
DHCP
DHCP
DHCP
UDP'de kapsüllenmiş, IP'de kapsüllenmiş, 802.3 Ethernet'te kapsüllenmiş DHCP isteği
DHCP sunucusunu çalıştıran yönlendiricide alınan LAN üzerinde Ethernet çerçeve yayını (hedef: FFFFFFFFFFFF)
Ethernet, IP’ye, UDP’ye ve DHCP’ye çoklama çözümlenir (demux)

## Slide 5: Hayatta bir gün: Internete bağlanma
router has
DHCP server
arriving mobile:
DHCP client
DHCP
UDP
IP
Eth
Phy
DHCP
UDP
IP
Eth
Phy
DHCP sunucusu, istemcinin IP adresini, istemci için ilk atlama yönlendiricisinin IP adresini, DNS sunucusunun adını ve IP adresini içeren DHCP ACK'yi formüle eder
DHCP
DHCP
DHCP
DHCP
DHCP
DHCP
DHCP
DHCP
DHCP
DHCP sunucusunda kapsülleme, LAN üzerinden çerçeve iletilir (anahtar öğrenme), istemcide çoğullama çözme
İstemci artık IP adresine sahip,
DNS’nin ve ilk atlama yönlendiricisinin
adını ve adresini ve IP adresini biliyor
DHCP istemcisi DHCP ACK yanıtı alır

## Slide 6: Hayatta bir gün… ARP (DNS, ve HTTP öncesi)
router has
ARP server
arriving mobile:
ARP client
DNS
UDP
IP
Eth
Phy
Eth
Phy
ARP
HTTP isteği göndermeden önce www.google.com'un IP adresine ihtiyacınız var: DNS
DNS
DNS
DNS
DNS sorgusu oluşturuldu, UDP'de kapsüllendi, IP'de kapsüllendi, Eth'de kapsüllendi. Yönlendiriciye çerçeve göndermek için yönlendirici arabiriminin MAC adresine ihtiyacınız var: ARP
Yönlendirici tarafından alınan, yönlendirici arabiriminin MAC adresini veren ARP yanıtıyla yanıt veren ARP sorgu yayını
istemci artık ilk atlama yönlendiricisinin MAC adresini biliyor, bu nedenle artık DNS sorgusu içeren çerçeve gönderebilir
ARP query
ARP
ARP reply

## Slide 7: Hayatta bir gün… DNS kullanımı
DNS
UDP
IP
Eth
Phy
DNS
DNS
DNS
Comcast network
68.80.0.0/13
DNS
server
DNS
DNS
DNS
DNS
DNS
İstemciden 1. atlama yönlendiricisine LAN anahtarı aracılığıyla iletilen DNS sorgusunu içeren IP datagramı
Kampüs ağından Comcast ağına iletilen, DNS sunucusuna yönlendirilen IP datagramı (RIP, OSPF, IS-IS ve/veya BGP yönlendirme protokolleri tarafından oluşturulan tablolar)
DNS'e ayrıştırıldı
DNS, istemciye www.google.com IP adresiyle yanıt verir
DNS
UDP
IP
Eth
Phy
DNS
DNS
DNS
DNS
DNS

## Slide 8: Hayatta bir gün…HTTP taşıyan TCP bağlantısı
DNS
DNS
DNS
Comcast network
68.80.0.0/13
64.233.169.105
Google web server
HTTP
TCP
IP
Eth
Phy
HTTP
HTTP isteği göndermek için istemci önce TCP soketini web sunucusuna açar
TCP SYN segmenti (TCP 3 yollu anlaşmada adım 1) etki alanları arası web sunucusuna yönlendirilir
TCP bağlantısı kuruldu!
SYN
SYN
SYN
SYN
TCP
IP
Eth
Phy
SYN
SYN
SYN
SYNACK
SYNACK
SYNACK
SYNACK
SYNACK
SYNACK
SYNACK
web sunucusu TCP SYNACK ile yanıt verir (TCP 3 yollu el sıkışmada 2. adım)

## Slide 9: Hayatta bir gün… HTTP istek/ yanıt
DNS
DNS
DNS
Comcast network
68.80.0.0/13
64.233.169.105
Google web server
HTTP
TCP
IP
Eth
Phy
HTTP
TCP
IP
Eth
Phy
HTTP
HTTP isteği TCP soketine gönderilir
HTTP isteğini içeren IP datagramı www.google.com'a yönlendirilir
İstemciye HTTP yanıtını içeren IP datagramı geri yönlendirilir
web sunucusu HTTP yanıtıyla yanıt verir (web sayfasını içerir)
HTTP
HTTP
HTTP
HTTP
HTTP
HTTP
HTTP
HTTP
HTTP
HTTP
HTTP
HTTP
HTTP
web page finally (!!!) displayed

## Slide 10: SONUÇ
protokol yığınında aşağı yolculuk tamamlandı (PHY hariç)
ağ oluşturma ilkelerinin sağlam bir şekilde anlaşılması!
….. burada durabilir …. ama daha ilginç konular var tabiki!
  Kablosuz ağlar
  Bilgisayar ağlarında güvenlik!