## Slide 1: Kaynak Kodlaması: Veri Sıkıştırma Temelleri
SAYISAL VERİ İLETİŞİMİ
(10. HAFTA)

## Slide 2: Veri Sıkıştırma Gereksinimi
Sıkıştırılmamış ses
8KHz, 8 bit
  8 K/saniye
  30M/saat
44.1 KHz, 16 bit
  88.2K/second
  317.5M/hour
100 Gigabyte disk 315 saatlik CD kalitesinde müzik içerir.
Sıkıştırılmamış video
640 x 480 çözünürlük, 8 bit renk derinliği, 24 fps
  7.37 Mbytes/saniye
  26.5 Gbytes/saat
640 x 480 çözünürlük, 24 bit (3 byte) renk derinliği, 30 fps
  27.6 Mbytes/saniye
  99.5 Gbytes/saat
100 Gigabyte disk 1 saatlik yüksek kaliteli video içerir.

## Slide 3: Kaynak Kodlama Çeşitleri
Entropi Kodlama (İstatistiksel)
  Kayıpsızdır; veri karakteristiğinden bağımsızdır.
  Örn. RLE, Huffman, LZW, Aritmetik kodlama
Kaynak Kodlama
  Kayıplıdır; verinin semantiği göz önünde bulundurulabilir.
  Veri karakteristiğine bağımlıdır.
  Örn. DCT, DPCM, ADPCM, color model transform
Melez Kodlama (MM sistemlerinde kullanılır)
  Entropi ve kaynak kodlamanın birleşiminden oluşmaktadır.
  Örn. JPEG, H.263, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4

## Slide 4: Genel Bakış
Veri sıkıştırma bir sürece karşılık gelmektedir; kodlama.
  Kodlama, belli bir ihtiyaca yönelik olan verinin temsil edilme sürecine karşılık gelmektedir.
Enformasyon teorisi, etkili kodlama algoritmalarını kullanmaktadır.
  Karmaşıklık, veri sıkıştırma, hata olasılığı

## Slide 5: Veri Sıkıştırma
Enformasyon teorisinin bir koludur.
  İletilecek veri miktarını minimize eder
Karakterlerin dizisini yeni bir bit dizisine dönüştürür
  Bilgi içeriği aynı
  Boyut olabildiğince küçük

## Slide 6: Kavramlar
Kodlama (kod); kaynak mesajlarını alfabeden (A), kod sözcüklerine (B) dönüştürür.
Kaynak mesajı (sembol), dizilerin içerisine parçalandığı bir temel birimdir.
  Tek bir harf ya da harf dizisi olabilir
ÖRN:aa bbb cccc ddddd eeeeee fffffffgggggggg
  A = {a, b, c, d, e, f, g, space}
  B = {0, 1}

## Slide 7: Kodların Taksonomisi
Blok-Blok
  Sabit uzunluktaki kaynak mesajları ve kod sözcükleri
  Örn. ASCII
Blok-Değişken
  Kaynak mesajları sabit, kod sözcükleri değişken uzunlukta
  Örn. Huffman Kodlaması
Değişken-Blok
  Kaynak mesajları değişken, kod sözcükleri sabit uzunlukta
  Örn. RLE, LZW
Değişken-Değişken
  Değişken uzunluktaki kaynak mesajları ve kod sözcükleri
  Örn. Aritmetik

## Slide 8: Blok-Blok Örneği
Kodlama “aa bbb cccc ddddd eeeeee fffffffgggggggg”
120 bit gerektirir
Symbol | Code word
a | 000
b | 001
c | 010
d | 011
e | 100
f | 101
g | 110
space | 111

## Slide 9: Değişken-Değişken Örneği
Kodlama “aa bbb cccc ddddd eeeeee fffffffgggggggg”
30 bit gerektirir
  Boşlukları unutma!
Symbol | Code word
aa | 0
bbb | 1
cccc | 10
ddddd | 11
eeeeee | 100
fffffff | 101
gggggggg | 110
space | 111

## Slide 10: Kavramlar (Devamı)
Kaynak mesajları kodlamadan önce tespit edilir
  Mesaj Topluluğu olarak adlandırılır
Bir kod:
  Ayrıktır: Eğer her bir kod kelimesi diğer kod kelimesinden ayırt edilebiliyorsa (bire-bir eşleme)
  Benzersiz bir şekilde decode edilebilir: Kod sözcükleri dizisi içerisinde yer alan her bir kod sözcüğü tanımlanabilir olmalıdır.
  Örn. Bir önceki tabloya göre, 11 mesajı ddddd veya bbbbbb olarak tanımlanabilir.

## Slide 11: Kavramlar (Devamı)
Benzersiz bir şekilde decode edilebilir: Önekten bağımsız kod
  Herhangi bir kod kelimesi diğer bir kod kelimesinin öneki olmamalıdır.
{1, 100000, 00} benzersiz bir şekilde decode edilebilir, başka bir kodun öneki değildir.
  {…1000000001…} şeklinde olan kod sözcüğüne bakalım
Kaynak topluluğunu kodlanmış mesaja dönüştürme işlemine kodlama (encoding) denir.

## Slide 12: Statik Kodlar
İletim yapılana kadar şema değiştirilmiyor
  Mesaj her zaman aynı kod sözcüğü ile gösterilmektedir.
  Örn. Huffman Kodlaması
Bağımsız diziler için iyi
  Olasılıkların önceden bilinmesi gerekmektedir ya da değerler öteki veri kaynaklarından hesaplanmalıdır

## Slide 13: Dinamik Kodlar
Haritalama işlemi zamanla değişmektedir
  Adaptif kodlama olarak da bilinmektedir.
“Locality of reference” prensibinden yararlanma girişimi göstermektedir.
  Periyodik, mesajların sık tekrarı
  Örn. Dinamik Huffman
Hibrid?
  Kodların bir kümesi oluşturulur, girişe bağlı olarak seçim yapılır.

## Slide 14: Geleneksel Değerlendirme Kriterleri
Algoritma Karmaşıklığı
  Çalışma Zamanı
Sıkıştırma Miktarı
  Fazlalık
  Sıkıştırma Oranı
Nasıl ölçülür?

## Slide 15: Bilgi Ölçüsü
Semboller si ile gösterilsin, her sembolün tekrarlanma olasılığı P(si) olsun.
Sabit-uzunluklu kodlamada sembol başına düşen bit sayısına ihtiyaç azdır.
  L ≥ log2(N) sembol başına düşen bit
  Örn. 5 sembol uzunluğundaki mesaj 3 bite ihtiyaç vardır.
  (L ≥ log25)

## Slide 16: Değişken-Uzunluklu Kodlama Entropy
Sembol başına düşen minimum bit sayısı nedir?
Cevap: Shannon’un Sonucu- Teorik olarak kod başına düşen bit sayısının minimum ortalaması Entropi olarak adlandırılır.
Entropi kayıpsız sıkıştırma için limiti belirler. Yani sembolleri gruplamadan kodlama yapan en iyi kayıpsız sıkıştırma kodlayıcısının mesajı sembol başına en az kaç bit kullanarak kodlayabileceğidir.

## Slide 17: Entropi Örnek
Alphabet = {A, B}
  p(A) = 0.4; p(B) = 0.6
Compute Entropy (H)
  -0.4*log2 0.4 + -0.6*log2 0.6 = .97 bits
Maksimum Belirsizlik (H en büyük olduğunda)
  Tüm olasılıklar eşit olduğunda meydana gelir

## Slide 18: Fazlalık
Ortalama kod sözcüğü uzunluğu (L) ile ortalama bilgi içeriği (H) arasındaki farktır.
  Eğer H sabit ise sadece L kullanılır
Optimal değer ile ilişkilidir.

## Slide 19: Sıkıştırma Oranı
Ortalama mesaj uzunluğu ile ortalama kod sözcüğü uzunluğu karşılaştırılır
  Örn. Ortalama L(mesaj)/ortalama L(kod sözcüğü)
Örnek:
  {aa, bbb, cccc, ddddd, eeeeee, fffffff, gggggggg}
  Ortalama mesaj uzunluğu 5
Orijinal veriye bağlıdır.

## Slide 20: Simetri
Simetrik veri sıkıştırma
  Encoding ve decoding için eşit süre gereklidir.
  Canlı mod uygulamaları için kullanılır.
Asimetrik veri sıkıştırma
  Eğer yeterli zaman varsa bir kere gerçekleştirilir.
  Decompression sıklıkla gerçekleştirilir, hızlı olmalı.
  Retrieval mod uygulamaları için kullanılır (Örn. İnteraktif CD_ROM)

## Slide 21: Entropi Kodlama Algoritmaları (İçerik Bağımlı Kodlama)
Run-Length Encoding (RLE)
  Ardışık sıralanmış aynı bytelar tekrarlanma sayıları ile yer değiştirirler.
  Tekrarlanma sayısı özel bir bayrak ile gösterilir (Örn. !)
  Örn.
    abcccccccccdeffffggg (20 Bytes)
    abc!9def!4ggg (13 bytes)

## Slide 22: RLE Varyasyonları (Zero-Suppression Tekniği)
Sadece bir sembol sıklıkla tekrar etmektedir (boşluk)
Boşluk dizilerini M-byte ve boşluk sayısı ile yer değiştir
  Örn. M3, M4, M14,…
Diğer bazı tanımlar da mevcuttur.
  Örn.
    M4 = 8 boşluk, M5 = 16 boşluk, M4M5=24 boşluk

## Slide 23: Huffman Kodlaması
İstatistiksel kodlama
Huffman kodunu belirlemek için ikili bir ağaç oluşturmak gerekir.
Yapraklar kodlanacak karakterlerdir.
Nodelar alt ağaca ait karakterlerin tekrar etme olasılıklarını vermektedir.
Örn. İstatistiksel sembol tekrarlanma olasılığı aşağıdaki gibi olan semboller için Huffman Kodu nasıl olur?
  P(A) = 8/20, P(B) = 3/20, P(C ) = 7/20, P(D) = 2/20?

## Slide 24: Huffman Kodlama (Örnek)
Adım 1: Tüm sembolleri olasılılarına göre (soldan sağa) küçükten büyüğe doğru sıralayın.
Huffman Ağacının yaprakları
P(C) = 0.09
P(E) = 0.11
P(D) = 0.13
P(A)=0.16
P(B) = 0.51

## Slide 25: Huffman Kodlama (Örnek)
Adım 2: İkili ağaç soldan sağa doğru oluşturulur
Politika: Her zaman 2 en küçük değerli node birleştirilir (Örn. P(CE) ve P(DA) her ikisi de P(B) den daha küçük olasılık değerine sahiptir, Bu nedenle önce bunlar birleştirilir.)
P(C) = 0.09
P(E) = 0.11
P(D) = 0.13
P(A)=0.16
P(B) = 0.51
P(CE) = 0.20
P(DA) = 0.29
P(CEDA) = 0.49
P(CEDAB) = 1

## Slide 26: Huffman Kodlama (Örnek)
P(C) = 0.09
P(E) = 0.11
P(D) = 0.13
P(A)=0.16
P(B) = 0.51
P(CE) = 0.20
P(DA) = 0.29
P(CEDA) = 0.49
P(CEDAB) = 1
Adım 3: Sol dallar 0, sağ dallar 1 ile etiketlenir
0
1
0
1
0
1
0
1

## Slide 27: Huffman Kodlama (Örnek)
P(C) = 0.09
P(E) = 0.11
P(D) = 0.13
P(A)=0.16
P(B) = 0.51
P(CE) = 0.20
P(DA) = 0.29
P(CEDA) = 0.49
P(CEDAB) = 1
Adım 4: Huffman Kod
Sembol A = 011
Sembol B = 1
Sembol C = 000
Sembol D = 010
Sembo E = 001
0
1
0
1
0
1
0
1

## Slide 28: Ses Sıkıştırma ve Formatları
MPEG-3
ADPCM
u-Law
Real Audio
Windows Media (.wma)
Sun (.au)
Apple (.aif)
Microsoft (.wav)

## Slide 29: Görüntü Sıkıştırma ve Formatları
RLE
Huffman
LZW
GIF
JPEG
Fractals
TIFF, PICT, BMP, etc.

## Slide 30: Video Sıkıştırma ve Formatları
H.261/H.263
Cinepak (early 1992 Apple’s video codec in Quick-time video suite)
Sorensen (Sorenson Media, used in Quick-time and Macromedia flash)
Indeo (early 1992 Intel video codec)
Real Video (1997 RealNetworks)
MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, etc.
QuickTime, AVI, WMV (Windows Media Video)