## Slide 1: BANT GENİŞLİĞİ VE KANAL KAPASİTESİ
SAYISAL VERİ İLETİŞİMİ
(3. HAFTA)

## Slide 2: BANT GENİŞLİĞİ VE KANAL KAPASİTESİ
Veri iletim terminolojisi
Frekans, Spektrum ve Bant Genişliği
Veri iletiminde bozucu etkiler
  Zayıflama (Attenuation)
  Gecikme (Delay)
  Gürültü (Noise)
Kanal Kapasitesi
  Nyquist Bant Genişliği
  Shannon Kanal Kapasitesi
  Eb/N0

## Slide 3: Veri iletim terminolojisi
Verici ile alıcı arasındaki veri iletimi iki farklı ortamda gerçekleşmektedir.
  Kılavuzlu ortam (Guided media)
    Twisted pair kablo, koaksiyel kablo, fiberoptik kablo
  Kılavuzsuz ortam - Kablosuz ortam (Unguided media)
    Hava, hava boşluğu, deniz suyu
Direk hat (Direct line) iki cihaz arasındaki iletim hattında sinyallerin iletimi için arada hiçbir cihazın kullanılmadığı yöntemdir. Ancak yükselteç veya tekrarlayıcı gibi cihazlar sinyal gücünü yükseltmek için kullanılabilmektedirler. Bu bağlantı her iki veri iletim ortamı için de oluşturulabilmektedir.
Kılavuzlu ortamı kullanan iki cihaz eğer dierk hat ile birbirlerine bağlılar ve aynı ortamı paylaşıyorlarsa bu bağlantı noktadan noktaya (point-point) haberleşmedir.
Aynı durumda ortamı ikiden fazla cihaz kullanıyorsa çoklu nokta (multi point) haberleşme adı verilir.

## Slide 4: Veri iletim terminolojisi
Veri iletimi üç farklı yöntem ile gerçekleştirilebilmektedir.
  Tek yönlü (simplex),
  Yarım çift yönlü (half duplex),
  Tam çift yönlü (full duplex)

## Slide 5: Veri iletim terminolojisi
Frekans: bir saniyede sinyalin kendini kaç kez tekrarladığıdır. (Hertz, Hz)
Periyot: Sinyalin bir tek tekrarı ne kadar süre içerisinde gerçekleştirmesidir. (Saniye)
Herhangi bir sinyal birden fazla frekans bileşenine sahip olabilir.
Temel frekans
Harmonic frekans

## Slide 6: Veri iletim terminolojisi
Spektrum : Bir sinyalin spektrumu içerdiği frekans aralığıdır. (f-3f)
Ham bant genişliği (Absolute bandwidth):Sinyalin ham bant genişliği spektrumun genişliğidir. (2f)
Bant genişliği: sinyaldeki enerjinin çoğunluğu (nispeten) dar frekans bandındadır. Bu bant, bant genişliğidir (efektif bant genişliği).
Tek bir kare dalganın frekans spektrumu
F{}

## Slide 7: Veri iletim terminolojisi
DC bileşen : Eğer sinyal 0 frekans bileşeni içeriyorsa bu bileşen doğru akım (DC) bileşendir.
Zaman uzayında DC bileşenli işaret
Frekans uzayında DC bileşenli işaret

## Slide 8: Zaman –Frekans Düzlemi
Zaman düzlemi (time‐domain) grafiği sinyalin zamana göre değişimini gösterir.
Frekans düzlemi (frequency‐domain) frekans ve genlik arasındaki ilişkiyi gösterir.
Zaman düzleminde tam bir sinüs sinyali frekans düzleminde tek bir başak (spike) ile temsil edilebilir.

## Slide 9: Zaman –Frekans Düzlemi
Periyodik birleşik bir sinyalin zaman ve frekans düzlemlerinde gösterimi aşağıdaki gibidir.

## Slide 10: Zaman –Frekans Düzlemi
Aperiyodik birleşik bir sinyalin zaman ve frekans düzlemlerinde gösterimi aşağıdaki gibidir.

## Slide 11: VERİ ORANI BANT GENİŞLİĞİ İLİŞKİSİ
Aşağıdaki şekli göz önüne alalım. ( + 0 - 1 ) 010101….
Bir pals süresi 1/2f; veri oranı 2f bit/saniye (T=1/f)
Bu sinyalin frekans bileşenleri için yandaki şekli tekrar inceleyelim.

## Slide 12: VERİ ORANI BANT GENİŞLİĞİ İLİŞKİSİ
Tek bileşenleri eklersek
Bu dalga formu sonsuz sayıda frekans bileşenine sahiptir.
Sonsuz bant genişliği

## Slide 13: VERİ ORANI BANT GENİŞLİĞİ İLİŞKİSİ
Örnek: Sayısal bir sistem 4 MHz lik bant genişliği ile veri iletme kapasitesine sahiptir. Aşağıdaki dalga formu ile elde edilebilecek veri oranı nedir?
Durum 1: Dalga formunun 2. şekil olduğunu varsayalım, temel frekans ise;
Bu sinyali yandaki sinyal gibi düşünelim.
1 bit 0.5 µs dolayısıyla veri oranı 2 Mbps olur.
Sinyalin bant-genişliği:

## Slide 14: VERİ ORANI BANT GENİŞLİĞİ İLİŞKİSİ
  Durum 2: Bant genişliğinin 8 MHz olduğunu varsayalım. f=2 MHz olsun.
  Durum 3: Kare dalga yerine kullanılacak sinyalin aşağıdaki gibi olduğunu düşünelim. f=2 MHz olsun.
= 8 MHz
1 bit 0.25
Bu durumda veri oranı 4 Mbps
= 4 MHz
1 bit 0.25
Bu durumda veri oranı 4 Mbps
Sinyalin bant-genişliği:
Sinyalin bant-genişliği:

## Slide 15: VERİ ORANI BANT GENİŞLİĞİ İLİŞKİSİ

## Slide 16: VERİ iletiminde bozucu etkiler/ zayıflama
  Zayıflama : İletilen ortamda sinyalin gücü uzaklıkla bağlantılı olarak düşer.
  Kılavuzlu ortamda bu azalma exponansiyel olarak azalmaktadır. Birimi dB ile ifade edilir.
  Kablosuz ortamda zayıflama çok daha karmaşık bir hal almaktadır.
  Zayıflama üç farklı durum için göz önüne alınmaktadır.
    Alınan sinyal belirli seviyede güce sahip olmalıdır. Böylelikle alıcıdaki elektronik devreler sinyali tespit edip yorumlayabilsin.
    Sinyal seviyesi gürültü seviyesinden hata oluşturmayacak
      seviyede sürekli kalmalıdır.
    Yüksek frekanslarda zayıflama daha fazladır.
    Bu durum daha fazla bozulmaya neden olur.

## Slide 17: VERİ iletiminde bozucu etkiler/ gecikme
  Gecikme bozulması: Ortamda yayılan sinyalin farklı frekanslarda farklı yayılım hızlarına sahip olması nedeniyle farklı sinyal bileşenlerinin alıcıya farklı zamanlarda ulaşmasıdır.
  Bu gecikme semboller arası girişime (Inter symbol interference, ISI) neden olur.
  1 bitin diğer bitin üzerine düşmesidir.

## Slide 18: VERİ iletiminde bozucu etkiler/ gürültü
  Gürültü : İstenmeyen sinyal olarak özetlenir. Haberleşme sistemlerindeki performans için temel sınırlayıcıdır.
  Dört faklı katogoride incelenebilir.
    Isıl gürültü (Thermal noise)
    Modülasyon arası gürültü (Intermodulation noise)
    Konuşma karışması (crosstalk)
    Dürtü gürültüsü (Impulse noise)
  Isıl gürültü elektronların hareketi ile oluşan gürültüdür. Kullanılan bant genişliğinde düzgün dağılıma sahiptir. Bu nedenle beyaz gürültü olarak adlandırılır.
  Hz bant genişliğindeki herhangi bir cihazın ısıl gürültüsü;
  ile tespit edilir.
  N0 gürültünün güç yoğunluğu (1 Hz bant genişliğinde watt cinsinden)
  k Botzmann sabiti 1.38x10-23 J/K
  T kelvin cinsinden sıcaklık

## Slide 19: VERİ iletiminde bozucu etkiler/ gürültü

## Slide 20: VERİ iletiminde bozucu etkiler/ örnek
B bant genişliğindeki ısıl gürültü;

## Slide 21: VERİ iletiminde bozucu etkiler/ gürültü
  Gürültü

## Slide 22: Kanal kapasitesi
  Verilen haberleşme yolu için veya verilen koşullar altında ulaşılabilecek maksimum veri oranına kanal kapasitesi adı verilir.
  Kanal kapasitesi için 4 farklı kavram göz önüne alınmaktadır.
  Veri oranı: İletilebilecek veri oranı (bps)
  Bant genişliği: İletilen sinyalin bant genişliği verici ile ortamın doğası sınırlamaktadır (Hz)
  Noise: Haberleşme yolundaki ortalama gürültü seviyesi
  Hata oranı: Meydana gelen bit hata oranı.

## Slide 23: Kanal kapasitesi
  Nyquist Bant Genişliği:
  Sinyal iletim hızı eğer 2B ise, sinyalin sahip olacağı frekans bileşeni B’den daha büyük olamaz.
  Tam ters önerme de doğrudur.
  Verilen bant genişliği B ise, en yüksek sinyal oranı 2B olur.
  M: Sinyalin temsil edileceği ayrık sinyal sayısı veya voltaj seviyesi

## Slide 24: Kanal kapasitesi

## Slide 25: Kanal kapasitesi
  Shannon Kapasite Formülü: Nyquist’e göre tüm koşulların eşit kalması durumu için, bant genişliğinin iki katına çıkarılması, veri oranını iki kat artırır. Shannon ise maksimum kanal kapasitesinin bant genişliği ve ortamın sahip olduğu gürültü ile ilişkilendirmektedir.

## Slide 26: Kanal kapasitesi
  Tayfsal verimlilik (spectral efficiency) veya bant genişliği verimliliği bant genişliğinin her bir Hertz’i ile taşınabilecek sayısal iletimdir (saniyede taşınan bit cinsinden)
  Teorik maksimum tayfsal verimlilik:

## Slide 27: Kanal kapasitesi

## Slide 28: Kanal kapasitesi / bit hata oranı
  Eb/N0
  1 bitin sahip olduğu enerjinin, gürültünün güç yoğunluğuna oranıdır.
  burada
  dB;
  S=sinyal gücü (1 watt= 1J/s)
  =Bit başına enerji. =

## Slide 29: Kanal kapasitesi

## Slide 30: Kanal kapasitesi
  burada
noise power density in watt/Hz

## Slide 31: Kanal kapasitesi

## Slide 32: Kanal kapasitesi