## Slide 1: BLM 103 Bilgisayar Mühendisliğine Giriş
MATEMATİKSEL KAVRAMLAR I

## Slide 2: BLM 103 BilgisayAR Muhendisliğine Giriş
Geçen Haftadan Kalanlar:
Temel Kavramlar II

## Slide 3: Bilgisayar Nedir?
Giriş birimleri ile dış dünyadan aldıkları veriler üzerinde aritmetiksel ve mantıksal işlemler yaparak işleyen, bu işlenmiş bilgileri çıkış birimleri ile kullanıcılara ileten, istenildiğinde bu bilgileri saklayabilen, donanım (hardware) ve yazılım (software) dan oluşan elektronik bir makinedir.
Verileri, program adı verilen bir dizi komuta göre işleyip bunun sonucunda bilgi üretir.

## Slide 4: Temel Kavramlar BİT ve BAYT
Bit, bir ya da sıfır olarak belirtilir.
  1  0V, 0  ~5 V
  açık/kapalı
Bayt (byte) ise sekiz bitten oluşan bir bit kümesidir.
  Bayt bir karakteri ifade etmek için kullanılır.
  Örneğin F karakteri için 11010100

## Slide 5: Temel Kavramlar Depolama Birimleri
Bit – b : 0 veya 1 değerini alabilen en küçük veri birimi.
Nibble – N : 4 Bit
Byte – B : 8 Bit
Word : 32 Bit
Double Word : 64 Bit
Quard Word : 128 Bit
Kilobyte – KB : 1024 Byte
Megabyte – MB : 1024 Kilobyte
Gigabyte – GB : 1024 Megabyte
Terabyte – TB : 1024 Gigabyte
Petabyte – PB : 1024 Terabyte
Exabyte – EB : 1024 Petabyte
Zettabyte – ZB : 1024 Exabyte
Yottabyte – YB : 1024 Zettabyte

## Slide 6: Temel Kavramlar Hız birimleri
Hertz – Hz : Bir saniyedeki devir sayısı.
Kilohertz – kHz : 1.000 Hertz.
Megahertz – MHz : 1.000 kHz.
Gigahertz – GHz : 1.000 MHz.
Flops (Floating-point Operations Per Second) : Saniyede yapılan reel sayılı işlem sayısı.
MegaFlops – Mflops : 1.000.000 Flops.
GigaFlops – Gflops : 1.000.000 MFlops.
bps ( Bits Per Second) : Saniyede aktarılan bit sayısı.
Bps (Bytes Per Second) : Saniyede aktarılan Byte sayısı.
MIPS (Millions Instructions Per Second) : Saniyedeki komut sayısı (milyon olarak).
rpm (Revolutions Per Second) : Dakikadaki devir sayısı.
Refresh Rate : Ekranda saniyedeki görüntü yenileme sayısı.
Bit Rate : İletilen bit sayısı/bit oranı.

## Slide 7: Temel Kavramlar Ölçü Birimleri
Inch : Bir inch 2,54 cm’e eşittir.
  dpi (Dots Per Inch) : Inch başına düşen nokta sayısı.
Pixel : Noktacık; ekrandaki en küçük nokta.
Resolution : Çözünürlük;
  Yazıcılarda inch başına düşen nokta sayısı;
  Ekranda ise yatay ve düşey eksendeki toplam noktacık sayısı (Ör:640×480).
Dot Pitch : İki pixel arasındaki uzaklık.

## Slide 8: Temel Bir Bilgisayar Sistemi

## Slide 9: MIB (CPU)
İkili formattaki bilgileri işler. Bilgisayarın kalbidir.
İki ana bloktan meydana gelir.
  ALU(mantıksal ve sayısal işlemleri yapar )
  Kontrol Birimi(komutların ayrıştırılması ve yorumlanmasını sağlar)
Günümüz mikroişlemcileri
  Intel (Celeron, Pentium III, Pentium IV)
  AMD (Duron and Athlon)
  Intel® Core™2 Duo
  Intel® Core™ i7
  AMD Turion 64 X2
Clock hızları ile belirlenen çalışma hızları
  MHz ve GHz

## Slide 10: MIB (CPU)
Tüm işlemlerin yapılmasından sorumludur
  Temel aritmetik  toplama, çıkarma, vb.
  Temel mantık  VE, VEYA, DEĞİL ( BOOLE CEBRİ)
Programlanabilmesi için
  En alt düzeyde  makine dili
    Herbir komut 1 ve 0’lardan oluşur
    Derleyici ya da dönüştürücüye ihtiyaç duyulmaz
    Her işlemci ailesinin kendi makine kodu vardır
  Assembly dili
    Simgesel isimler
    Assembler denilen dönüştürücü yazılım gereklidir
Örn  Toplama işlemi için
makine kodu =0xFB
Assembly dilinde bu = add

## Slide 11: Bellek Çeşitleri
RAM : Random Access Memory(Rasgele Erişilebilir Bellek)
  İşlenmiş veya işlenecek verileri geçici süre ile saklayan birimlerdir.
  Enerji kesilince bilgiler kaybolur.
  Günümüzde kullanılan iki tür RAM hafıza vardır.
    SDRAM
      100Mhz
      133 Mhz
    DDR-RAM (I, II ve III)
      400 Mhz
      800 MHz
      1000 MHz
      1333 MHz
ROM : Read Only Memory (Salt Okunur Bellek)
  Yazma işlemi sadece bir kez yapılabilir
  Veriler elektrik kesintisinden etkilenmezler
  Bilgisayarda ilk açılışta kullanılan programların saklanmasında kullanılır

## Slide 12: İkincil Bellek – Saklama Birimleri
Programların ve verilerin saklanmasında kullanılır
Bellek ile karşılaştırıldıklarında kapasiteleri yüksek, hızları yavaştır
  Sabit Disk(HDD)
    Manyetik kaplamalı metal diskten meydana gelir.
    Günümüzde 30 Gb ve üstü kapasiteye sahiptir.
Çıkarılabilir Saklama Üniteleri
  USB bellekler
  ZIP yedekleme üniteleri
CD-ROM, CD-RW (optik teknolojisi)
DVD, DVD-RW

## Slide 13: Hafıza Hiyerarşisi

## Slide 14: Bilgisayar Bileşenleri
Bir bilgisayar sistemi iki önemli unsur içerir :
  Donanım (Hardware)
    Bilgisayarı meydana getiren fiziksel ekipmanlarıdır.
  Yazılım (Software)
    Donanımın nasıl çalışacağını belirleyen programlardır.

## Slide 15: Bilgisayar Donanımı

## Slide 16: Bilgisayar Donanımı: Bir Bilgisayarın İçi
Anakart
Mikroişlemci(CPU)
Disket sürücü
Sabit disk
CD-ROM
Hafıza (RAM)
Güç Kaynağı
Slot’lar

## Slide 17: Bilgisayar Donanımı: Girdi Birimleri
Bilgileri insanların anladığı şekilden bilgisayarların çalışacağı formata(ikili sayı) çeviren devrelerdir.
  Klavye
  Mouse
  Tarayıcı
  Joystick
Kontrol ünitesi = Sürücü adı verilen yazılımlar ile işletim sistemi üzerinden verileri uygulama programlarına aktarırlar

## Slide 18: Bilgisayar Donanımı: Çıktı Birimleri
Bilgisayarların işlemiş olduğu bilgilerin insanlar tarafından algılanacak hale getiren elemanlarıdır.
  Monitor
  Yazıcı
  Plotter
  Hoparlör
  Fax-Modem
Kontrol birimi ve sürücüler ile bilgisayarın diğer parçaları ile haberleşirler

## Slide 19: Bilgisayar Yazılımı
Donanımın nasıl çalışacağını belirleyen programlardır.
Yazılımsız donanım kullanılmayan metal parçalardan ibaret olur.
İki tür yazılım vardır

## Slide 20: Bilgisayar Yazılımı
Program = Kendi içerisinde bir bütün olan ve belirli bir işi/görevi yerine getiren algoritmik bir ifadedir.
  Kod yazılarak yapıalcağı gibi donanım tabanlı da tasarlanabilir
Yazılım = Donanım dışında kalan ve programcının kodlama yaparak istenilen bir işi veya görevin yerine getirilmesi için oluşturduğu program/kod ve veri kümesidir.

## Slide 21: Bilgisayar Yazılımı: İşletim Sistemi
Bilgisayar kaynaklarının etkin bir biçimde kullanılmasını sağlayan programlar topluluğudur.
İşletim sistemi kullanıcı veya uygulama ile bilgisayar arasındaki iletişimi gerçekleştirir.
Görevleri;
  Kullanıcı etkileşimini sağlar
  Eş zamanlı çalışmayı sağlar(Multi-Tasking).
  Kaynakların kullanım sıralamasını ve görevleri belirler
  Bellek yönetimi sağlar
  Verilerin dosyalar halinde tutulmasını sağlar
  Dosya sistemi, saklama ve yedekleme birimlerinde saklanan dosyların düzenlenmesini sağlar
  Aktiviteleri izler
  Güvenliği sağlar

## Slide 22: Bilgisayar Yazılımı: İşletim Sistemi
Piyasadaki işletim sistemleri
  Microsoft Windows XP
  Windows Vista
  Windows 7
  Pardus
  Ubuntu
  Fedora
  MacOS

## Slide 23: Bilgisayar Yazılımı: Uygulama Yazılımları
Kelime işlemci, resim düzenleyici gibi özel amaca yönelik hizmet veren komutlar gurubudur.
Bir işletim sistemi üzerinde çalışırlar.
WORD,EXCEL,PhotoShop v.b programlar uygulama yazılımlarına örnektir.

## Slide 24
BU HAFTA:
MATEMATİKSEL KAVRAMLAR I
Boole Cebri
Lojik Kapilar

## Slide 25: Boole Cebri
Önermeler ya da nesneler arasındaki ilişkileri betimleyen simgesel matematiksel bir mantık sistemidir.
  Sayısal devre tasarımının matematiksel temelini oluşturur.
Boole Cebri fikri ilk olarak George Boole tarafından 19. yüzyılın ortalarında ortaya atılmıştır.
Boole cebirinin en önemli uygulaması elektronik devre tasarım ve analizidir.
  Bundan dolayı bilgisayarlar, telefon sistemleri ve elektronik kontrol sistemleri gibi sayısal cihazların tasarımında çok etkin bir şeklide kullanılmaktadır.

## Slide 26: Boole Cebri
Sayısal bilgisayarlar ve sayısal elektronik devreler ikili sayı sistemini (0’lar ve 1’ler) kullanarak işlem yaparlar.
  Boole cebri {0,1} kümesini kullanarak işlemler ve kurallar tanımlar.
Değişken olarak cebirdeki gibi sayısal nicelikler ile değil, doğruluk değerlerinin , yani bir mantıksal önermenin doğruluk ya da yanlışlığının kullanıldığı durumlarda geçerlidir.
  O  yanlış önerme
  1  doğru önerme
En çok kullanılan üç işlem:
  DEĞİL (NOT)
  VEYA ( - OR)
  VE ( - AND)
DEĞİL işleminde değerler:
  1 → 0 0 → 1
Mantıksal toplama – OR işleminde değerler:
  1+1 = 1 1+0 = 1 0+1= 1 0+0 = 0
Mantıksal çarpma - AND işleminde değerler:
  1•1 = 1 1•0 = 0 0•1= 0 0•0 = 0

## Slide 27: Boole Cebri
Venn Diyagramı:
  Venn diyagramı boole değişkenleri arasındaki bağıntıyı şekiller ile gösterme yöntemidir. Bu yöntemde her bir değişken bir daire ile gösterilir. Dairenin içine kalan alan değişkenin kendini, dışında kalan alan ise DEĞİL’ini ifade eder.

## Slide 28: Boole Cebri

## Slide 29: Boole Cebri
AB` + BC`

## Slide 30: Boole Cebri
Boolean ifadesinde çarpma terimi VE ifadesine karşılık gelmektedir.
  ABC’, A’B’C ifadeleri çarpma terimidir.
Toplama terimi ise VEYA işlemine karşılık gelmektedir.
  A+B+C’, A+B’+C’ ifadeleri de toplama terimidir.

## Slide 31: Boole Cebri Teoremleri
Yer değiştirme (comutative) kuralı
  a+ b = b+ a
  a. b = b. a
Birleşme Özelliği
  a+b+c = (a+b)+c = a+ (b+c)
  a.b.c =(a.b).c = a.(b.c)
Dağılma (distributive) kuralı
  a +(b. c) = (a+ b) (a+ c)
  a. (b+ c) = (a b)+ (a c)
Özdeşlik kuralı
  a+a = a
  a.a = a

## Slide 32: Boole Cebri Teoremleri
VE kuralı
  a.1 = a
  a.0 = 0
VEYA kuralı
  a+0 = a
  a+1 = 1
Tamamlayıcı kuralı
  a+a` =1
  a.a` = 0
Tersin tersi kuralı
  (a`)`=a
  ((a+b)`)` = a`+ b
  ((a.b)`) ` =a.b

## Slide 33: Boole Cebri Teoremleri
De Morgan kuralı
  (a.b)` = a`+ b`
  (a+b)` = a`.b`
Yutma kuralı
  a+a.b = a
  a.(a+b) = a

## Slide 34: Boole cebri örnekleri
Aşağıdaki fonksiyonların eşdeğerlerini bulunuz (sadeleştiriniz)
  F = a(a+b`)
  F = a.b + (a.b)`
  F = a.b.c + a.b.c` + a`.b

## Slide 35: Boole cebri örnekleri
F = a(a+b`) fonksiyonunun eşdeğerini bulunuz.
  Öncelikle dağılma kuralına göre parantezi açalım 
    F = a.a + a.b`
  Özdeşlik kuralına göre a.a = a  F = a.a+ab` = a+ab`
  İfadeyi paranteze alırsak  F = a.(1+b`)
  VEYA kuralına göre 1+b` = 1  F = a.(1+b`) = a.1
  VE kuralına göre  F = a
  F = a(a+b`) = a
1
2
4
5
3

## Slide 36: Doğruluk Tabloları
a | b | a.b (VE) | a+b(VEYA) | a` (DEĞİL)
0 | 0 | 0 | 0 | 1
0 | 1 | 0 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 1 | 1 | 0

## Slide 37: Boole cebri örnekleri
F = a.b + a fonksiyonunu doğruluk tablosu yardımı ile sadeleştiriniz
a | b | a.b | a.b+a

## Slide 38: Boole cebri örnekleri
F = a.b + a fonksiyonunu doğruluk tablosu yardımı ile sadeleştiriniz
F = a.b + a = a
a | b | a.b | a.b+a
0 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 1

## Slide 39: Temel Mantık Kapıları
Mantık kapılar devrelerin temel yapı taşıdır
Bir ya da daha fazla elektrik sinyalini devreden alan ve girdiye göre çıktı sinyali gönderen kapılardır.
Bu kapıların yerleşimi bilgisayardaki verinin fiziksel olarak nasıl işleneceğini belirler

## Slide 40: Temel Mantık Kapıları
Mantık kapılarının anlasılması için kolay ve akılda kalıcı sembolleri vardır.

## Slide 41: Temel Mantık Kapıları
Mantık kapılarında tersleme, yani ‘Degil’ini alma isareti, sembolün sonuna konan küçük bir daire isaretidir. Fakat yazılı ifadelerde degil (NOT) manasına gelen bu gösterim asteriks (A*) veya (A') seklinde ifade edilir.
Şekillerde görüldügü gibi bazı kapıların sonunda yuvarlak vardır (NOR ve NOT’da oldugu gibi) bu onların tersleme islemi yaptıkları anlamına gelir.

## Slide 42: Lojik Kapılar ve Doğruluk Tabloları
NOT Gate (Inverter) – DEĞİL kapısı
  NOT gate’in amacı A ucuna uygulanan logic degeri çıkısta (Q’da) terslemektir. Q=A’ veya A* seklinde gösterilir.
AND Gate – VE kapısı
  2 ve daha fazla giristen (input) meydana gelebilir. Q=A.B seklinde gösterilir.
    Her iki değerin her ikisinin de doğru
    olmasında sonucu doğru olur

## Slide 43: Lojik Kapılar ve Doğruluk Tabloları
NAND Gate (Not And) – VE DEĞİL kapısı
  Q = (A . B)' seklinde gösterilir.
  And kapısının tersidir. AND in
  yanlış olduğu durumlar için
  doğrudur
OR gate – VEYA
  Q = A + B seklinde gösterilir.
  Her iki değerden birinin doğru
  olması durumunda sonuç doğrudur

## Slide 44: Lojik Kapılar ve Doğruluk Tabloları
NOR gate (Not OR) – (VEYA DEĞİL)
  Q = (A+B)’ seklinde gösterilir.
  OR kapısının tersidir
  OR’un yanlış olduğu durumlar
  için doğrudur
XOR gate (Exclusive OR) – (ÖZEL VEYA)
  Q = (A'.B + A.B') seklinde gosterilir.
  Her iki değerden yalnızca birinin
  Doğru olmasında doğrudur

## Slide 45: Lojik Kapılar ve Doğruluk Tabloları
XNOR gate (Exclusive NOR) – (ÖZEL VEYA DEGL)
  Q = A.B + (A.B)` seklinde gosterilir.
  Her iki değerden her ikisinin de aynı
  olduğu durumlar için doğrudur
bknz. Mantıksal Kapı : http://tr.wikipedia.org/wiki/Lojik_kapilar

## Slide 46: Lojik Kapı Örnekleri
Aşağıdaki devrenin matematiksel karşılığını bulunuz.
A
B
C
F

## Slide 47: Lojik Kapı Örnekleri
ÇÖZÜM:
A
B
F1
İki girişli VE kapısı :
F1 = a.b
F1
C
F
İki girişli VEYA kapısı :
F = F1 + c
F = F1 + c = (a.b) + c

## Slide 48: Lojik Kapılar
Devreyi yapmadan önce onu basitleştirmeliyiz.
Son devremiz en az sayıda kapı içermeli ki gerçek hayatta da ucuz olabilsin ve bakınca takibi kolay olsun
F = A’BC’+A’BC+AB’C’+ABC’+ABC fonksiyonuna karşılık gelen devreyi çiziniz

## Slide 49
Boole cebri, hataya açıktır
Her zaman en kısa devre tanımını bulmak kolay olmayabilir
O zaman kullanabileceğimiz başka bir yöntem
Karnaugh maps = K-Maps

## Slide 50: Karnaugh haritası (diyagramları) (Karnaugh Map)
Boole cebirinde verilen mantıksal gösterimleri sadeleştirmek için kullanılan haritadır
Dört veya beş değişkenliye kadar fonksiyonların indirgenmesini hızlandıran bir yöntemdir
Üç ve Dört değişkenli fonksiyonlara ilişkin Karnaugh diyagramları:

## Slide 51: Karnaugh haritası (diyagramları) (Karnaugh Map)
K-maps iki boyutludur
Yeni bir girdi olursa sütun ya da satıra ekleme yapılabilir
Karnaugh tablolarında değerler tanımlanırken şöyle bir özellik vardır:
  Her terim kendi komşusu ile birer atlamalı yakınlığı nedeniyle sadece 1 bit değiştirilebilir
  Tabloda 00 değerinin 1 biti değiştirilerek 01 ya da 10 elde edilir
  Böylece 00, 01 ve 10 ile komşudur

## Slide 52: ÖRNEK – 1
F= AB’C+ABC+AB’C’+ A’BC+A’B’C
K-maps kullanarak sadeleştiriniz.

## Slide 53: Çalışma Sorusu
F= AB’CD+A’B’C’D’+A’BCD+A’B’CD+ABC’D2+ABC’D+ABCD’
K-maps kullanarak sadeleştiriniz.

## Slide 54: Referanslar
Demirbaş, Ş. (2012) Gazi Üniversitesi, Elektrik Eğitimi Bölümü, Mantık Devreleri Ders notları (http://w3.gazi.edu.tr/~demirbas/elk_208notu.htm)
Mesut, A. 2012. Trakya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliğine Giriş Ders notları (http://andacmesut.trakya.edu.tr/bmg/index.html)
Reed, D. 2011. A Balanced Introduction to Computer Science. Pearson Prentice Hall, Boston.