## Slide 1: BLM 103 Bilgisayar Mühendisliğine Giriş
Matematik Kavramlar
(Tekrar)

## Slide 2
Elektronik Devreler ve 1/0 Kodlaması
  Devrenin sahip olabileceği 2 durum:
    Elektrik var  mantıksal 1
    Elektrik yok  mantıksal 0
      Mantıksal  çünkü 1 ve 0 voltajları değil bizim o voltajlara yüklediğimiz anlamları gösteriyor
      KURAL: Ortamda 2 farklı durum oluşturulabilir ve bu durumlar mantıksal 1 ve 0 olarak kabul edilmektedir

## Slide 3
Neden ikili sayı sistemi (4,8 ya da 10’lu değil)?
  10’lu sistem kullanılsaydı voltaj değerlerini 10 farklı duruma kodlayabilirdik.
    Bir depolama hücresinde 2 durum (0 ve 1) yerine 10 (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9) durum bulunabilirdi
      Örn 7 sayısı için 3 depolama hücresi (bit) (111) gerekirken 1 depolama hücresi (7) yeterli olurdu
  Teorik olarak engel hiçbir sebep yok
    ENIAC onlu sistem ile çalışmaktaydı
    Ancak iki duruma sahip devrelerin tasarımı
      daha az karmaşık
      çok daha ucuz
    3 ya da daha fazla olduğunda sinyal seviyesinin algılanması daha zor ve etraftan gelebilen bozulmalardan etkilenmesi kolay

## Slide 4: Kodlama (encoding) ve Çözümleme (decoding)
Bilgisayarlar 1 ve 0 ile işlem yapıyor
Gerçek dünyadaki bilgiler ise farklı  yazılı metin veya ses gibi
   gerçek dünya verisinin 1 ve 0’lar şeklinde kodlanması (encoding) gerekli
   saklanan verilerin gerçek dünya verisine dönüştürülmesi için de çözümleme (decoding) gerekli

## Slide 5: Kodlama (encoding) ve Çözümleme (decoding)
Kodlamak istediğimiz verinin muhtemel tüm hallerini içerecek bir bit dizisine ihtiyacımız var
  Verinin alabileceği farklı değerlerin sayısı
  n, kaç bite ihtiyaç duyduğumuz
Bunu belirledikten sonra bu bit dizilerini bir araya getirerek istediğimiz kadar bilgiyi ifade edebiliriz

## Slide 6: Kodlama (encoding) ve Çözümleme (decoding)
Yazılı metinleri nasıl kodlayabiliriz;
  Alfabede 29 harf var
  Büyük ve küçük harfler toplamı 58
  Boşluk, noktalama işaretleri , özel simgeler (-,+,$ gibi)  96
    En az 7 bit  27 = 128 ile ifade edebiliriz ki 8 bit 28 =256 kullanılmaktadır

## Slide 7: Analog ve Dijital
Gerçek dünyada veriyi ifade etme analog iken bilgisayar dünyasında dijitaldir.
  Analog  paralellik/benzerlik (analogy) – süreklilik (continuity)
  Dijital  rakam (digit) – aralıklı/ayrık (discrete)
    Örn. Saat
      Analog (akrep yelkovanlı saat) saatte akrep kadranı, 12 saatlik aralıkta sonsuz noktadan herhangibirini gösterebilir
      Dijital saatlerde ise, saat göstergesi belli değerleri alabilir, aradakileri göstermez

## Slide 8: Analog ve Dijital
Bilgisayarlar veriyi ancak bit dizileri şeklinde ifade edebilirler.
  Sonsuz sayıdaki durum için sonsuz bit dizisi gerekeceği için bu mümkün olamaz
     gerçek dünya verisi bilgisayar ortamına taşınırken, ihtiyacımızı görecek ve duyuları tatmin edecek kadarı taşınır
      Gerçek dünya verisi ayrık durum haline getirilir
      Bu durumlar bit dizileri halinde kodlanır

## Slide 9: Sayısal Veri
İşaretsiz (pozitif) sayılar
İşaretli (negatif) sayılar
Reel sayılar

## Slide 10: Sayısal Veri - İşaretsiz (pozitif) sayılar
İşaretsiz tam sayılar = doğal sayılar (0,1,2,3...)
  Bit dizileri doğrudan, işaretsiz tamsayı şeklindeki sayısal verileri ifade edebilir.
  İfade edebileceğimiz sayı büyüklüğü, kullandığımız bit dizisinin uzunluğu tarafından sınırlandırılacaktır
  8 bit (28=256)  0 ile 255 arası
  16 bit (216=65536)  0 ile 65535 arası
n bit içeren işaretsiz tamsayıları 0 ile 2n-1 arası sayılar ile ifade edebiliriz

## Slide 11: Sayısal Veri - İşaretli (negatif) sayılar
Peki negatif tamsayıları nasıl gösterebiliriz?
  İşaret büyüklük (sign-magnitude) yöntemi
  İkiye tümleyen ( Two’s complement) yöntemi

## Slide 12: Sayısal Veri - İşaretli (negatif) sayılar
  İşaret büyüklük (sign-magnitude) yöntemi
    Onlu sayı sisteminde negatif sayıların önüne ‘–’ işareti koyuyoruz (işaret-büyüklük (sign magnitude) gösterimi)
    İkili sayılarda da en soldaki biti işaret(sign) biti olarak kabul ederek, bitin durumuna göre sayıları işaretli kabul edebiliriz.
    En soldaki bit = 1  sayı negatif
    En soldaki bit = 0  sayı pozitif
İŞARET
SAYI

## Slide 13: Sayısal Veri - İşaretli (negatif) sayılar
Böylece 8 bit ile (en soldaki 1 bit işaret için, sonraki 7 bit sayı için kullanılıyor) -127 ile +127 arasındaki 255 sayıyı ifade edebiliriz.
  1 1001 = -9
  0 1001 = 9

## Slide 14: Sayısal Veri - İşaretli (negatif) sayılar
-41 ve +41 sayılarının işaret büyüklük yönetimine göre 8 bitlik gösterimi nedir?

## Slide 15: Sayısal Veri - İşaretli (negatif) sayılar
ÇÖZÜM:
  +41 pozitif bir sayı olduğuna göre işaret bitini 0 olarak tanımlarız, böylece geri kalan 7 bit değeri göstermek için kullanılır
    +41 = (0101001)2
  -41’in işaret değer gösterimi içinse sadece işaret bitini 1 olarak değiştirmek yeterli olacaktır. Sayının değer gösterimi aynı olacağından
    -41 = (1101001)2

## Slide 16: Sayısal Veri - İşaretli (negatif) sayılar
İşaret büyüklük yöntemine göre gösterimleri (10100011)2 ve (00010110)2 olan iki sayının toplamı onluk sistemde kaçtır? (kullanılan birim bayttır)
  (10100011)2
    İşaret = 1 negatif
    Büyüklük=35
     -35
  (00010110)2 
    İşaret = 0 pozitif
    Büyüklük=22
     22
    (-35+22) = -13

## Slide 17: Sayısal Veri - İşaretli (negatif) sayılar
İkiye tümleyen ( Two’s complement) yöntemi
  Negatif sayıların ifadesinde kolay yöntem  ikiye tümleyen (two’s complement)
    Sayıyı ikili sistemde yaz (0101)2= +5
    Sayının tersini al (1010)2
    1 ekle (1011)2 = -5

## Slide 18: Sayısal Veri - İşaretli (negatif) sayılar
Mantık nasıl işliyor?
Mesela 8 bit sayılarla çalışırken 26 sayısının negatifini bulmak için
  Sayıyı ikili sistemde yaz (00011010)2= 26
  Sayının tersini al (11100101)2
  1 ekle (11100110)2 = -26
En soldaki bit, işaret-büyüklük yönteminde sayının negatif ya da pozitif işaretini gösteriyordu.
İkiye tümleyen yönteminde ise sayının değerine katılacak negatif büyüklüğü gösteriyor  en soldaki bit negatif değer olarak toplama katılıyor
(11100110)2 = 20*0+21*1+22*1+23*0+24*0+25*1+26*1 - 27*1
= 0+2+4+0+0+32+64 - 128
= 102-128
= -26

## Slide 19: Sayısal Veri - İşaretli (negatif) sayılar
Bu yöntemde ifade edilebilecek
  en küçük sayı (10000000)2 = (-128) değeridir.
  en büyük sayı (01111111)2 = (127) değeridir.
8 bit ile -128 ile +127 arası 256 farklı sayıyı gösterebiliriz.
Bu yöntemde en soldaki bit pozitif sayılar için daima 0 ve negatif sayılar için daima 1 olacaktır  buradan sayının negatif ya da pozitif olduğunu anlarız

## Slide 20: Sayısal Veri - İşaretli (negatif) sayılar
ÖNEMLİ = Tamsayı Veri Tipleri
  Programlama dilleri içerisinde çalışacağınız tamsayıların büyüklüklerine ve işaretli olup olmadıklarına göre farklı veri tipleri oluşturmalısınız
  Programın kaplayacağı bellek alanı ve performansı iyi duruma getirmek için gereklidir
  Eğer veri tipini gerekenden küçük tutarsanız, taşma hataları ile karşılaşırsınız  işlem sonucun hatalı çıkar
  Aşağıda pascal programlama dili içerisindeki tamsayı veri tipleri gösterilmiştir:

## Slide 21: Alıştırmalar
Aşağıdaki ikili gösterimlerin onlu karşılıklarını yazınız
  101010
  100001
  10111
  Aşağıdaki onlu gösterimlerin ikili karşılıklarını yazınız
  32
  96
  27

## Slide 22: Alıştırmalar
Aşağıdakileri ikili sayı sisteminde gösteriniz
  4 ½
  2 ¾
  5/16
Aşağıdaki ikili gösterimlerin onlu gösterimlerini bulunuz
  11,01
  110,011
  0,101

## Slide 23: Alıştırmalar
(10001100)2 sayısının aşağıdaki durumlarında onlu sistemdeki karşılıkları nelerdir?
  İşaretsiz ikili sayı
  İşaret-değer gösteriminde sayı
  İkiye tümleyen sayı

## Slide 24: Referanslar
Karaca, M.S. (2006) Bilgisaya Uzmanlığı, Nobel Yayıncılık, Ankara